| Відомість обсягів робіт По КРС №1 «Карантинний мол» № Найменування робіт Одиниця вимірювання Кількість Прим. Перелік робіт 1 Монтаж антени Am-2-80-MT, що встановлюється на покрівлі технічного будинку шт 1 2 Монтаж станції на апаратурі "FibeAir IP-20E", що встановлюється на покрiвлi технічного будинку. шт 1 3 Прокладка оптичного кабелю FO_SM_LC2LC_ARM_70 шт 1 4 Прокладка кабелю заземлення CBL-GND шт 1 5 Прокладка кабеля живлення Outdoor_DC_cbl_2x18AWG, Outdoor_DC_cbl_2x14AWG М. 93 6 Монтаж шафи 19’’ шт 1 7 Монтаж в шафу 19’’ блока ЭПУ-48В-12А (37U*600*600 c полками для АБ, 1/N/PE,2 * IRPS 48V/12A, МУ с Web-сервером,лічильник обліку електроенергії однофазні; -(20…+40). Шт 1 8 Монтаж в шафу 19’’ акумулятора на 12В. 55А/ч. шт 4 9 Кабель ПВ3 х 6 або провiд заземлення, що прокладається у шафі та до контуру заземлення 6 мм2. М 13 10 Юстировка параболічної антени з полярним типом підвіски рефлектора шт 1 11 Налаштування каналу передачі даних (частота передачі F1 прд; частота прийому F2 прм). Шт 1 12 Електрична перевірка устаткування. Шт 1 13 Електрична перевірка та настроювання керуючого комплексу РРС. Шт 1 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 01-801/2018-ЗПЗ-02 | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Зм. | Кільк | Арк. | №док | Підп. | Дата |  |  |
| Відомість обсягів робіт По КРС №2 «Вільна економічна зона» Додаток до ТЗ № Найменування робіт Одиниця вимірювання Кількість Прим. Перелік робіт 1 Монтаж антени Am-2-80-MT, що встановлюється на покрівлі технічного будинку шт 1 2 Монтаж станції на апаратурі "FibeAir IP-20E", що встановлюється на покрiвлi технічного будинку. шт 1 3 Прокладка оптичного кабелю FO_SM_LC2LC_ARM_80м шт 1 4 Прокладка кабелю заземлення CBL-GND шт 1 5 Прокладка кабеля живлення Outdoor_DC_cbl_2x18AWG, Outdoor_DC_cbl_2x14AWG М. 91 6 Монтаж шафи 19'' шт 1 7 Монтаж в шафу 19'' блока ЭПУ-48В-12А (37U*600*600 c полками для АБ, 1/N/PE,2 * IRPS 48V/12A, МУ с Web-сервером,лічильник обліку електроенергії однофазні; -(20...+40). | шт 1 8 Монтаж в шафу 19’’ акумулятора на 12В. 55А/ч. шт 4 9 Кабель ПВ3 х 6 або провiд заземлення, що прокладається у шафі та до контуру заземлення 6 мм2. М 7 10 Юстировка параболічної антени з полярним типом підвіски рефлектора шт 1 11 Налаштування каналу передачі даних (частота передачі F1 прд; частота прийому F2 прм). Шт 1 12 Електрична перевірка устаткування. Шт 1 13 Електрична перевірка та настроювання керуючого комплексу РРС. Шт 1 |
|  |  |  |  |  |  | 01-801/2018-ЗПЗ-02 | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Зм. | Кільк | Арк. | №док | Підп. | Дата |  |  |

| Відомість обсягів робіт По ПРС №3 «Управління №1» № Найменування робіт Одиниця вимірювання Кількість Прим. Перелік робіт 1 Монтаж антени Am-2-80-MT, що встановлюється на покрівлі технічного будинку шт 2 2 Монтаж станції на апаратурі "FibeAir IP-20E", що встановлюється на покрiвлi технічного будинку. шт 2 3 Прокладка оптичного кабелю FO_SM_LC2LC_ARM_80м/90м шт 2 4 Прокладка кабелю заземлення CBL-GND шт 2 5 Прокладка кабеля живлення Outdoor_DC_cbl_2x18AWG, Outdoor_DC_cbl_2x14AWG М. 184 6 Монтаж шафи 19'' шт 1 7 Монтаж в шафу 19'' блока ЭПУ-48В-12А (37U*600*600 c полками для АБ, 1/N/PE,2 * IRPS 48V/12A, МУ с Web-сервером,лічильник обліку електроенергії однофазні; -(20...+40). шт 1 8 Монтаж в шафу 19'' маршрутизатора D-Link DGS –1210 – TS/ME на 8 оптичних портов другого рівня шт 1 9 Кабель ПВ3 х 6 або провiд заземлення, що прокладається у шафі та до контуру заземлення 6 мм2. шт 12 10 Прокладка кабелів живлення та проводу заземлення у шафі. М 4 11 Юстировка параболічної антени з полярним типом підвіски рефлектора шт 2 12 Налаштування каналу передачі даних (частота передачі F1 прд; частота прийому F2 прм). Шт 2 13 Електрична перевірка устаткування. Шт 2 14 Електрична перевірка та настроювання керуючого комплексу РРС. Шт 2 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 01-801/2018-ЗПЗ-02 | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Зм. | Кільк | Арк. | №док | Підп. | Дата |  |  |

| Відомість обсягів робіт По КРС №4 «Новолог» № Найменування робіт Одиниця вимірювання Кількість Прим. Перелік робіт 1 Монтаж антени Am-2-80-MT, що встановлюється на покрівлі технічного будинку шт 1 2 Монтаж станції на апаратурі "FibeAir IP-20E", що встановлюється на покрiвлi технічного будинку. шт 1 3 Прокладка оптичного кабелю FO_SM_LC2LC_ARM_120м шт 1 4 Прокладка кабелю заземлення CBL-GND шт 1 5 Прокладка кабеля живлення Outdoor_DC_cbl_2x18AWG, Outdoor_DC_cbl_2x14AWG М. 130 6 Монтаж шафи 19'' шт 1 7 Монтаж в шафу 19'' блока ЭПУ-48В-12А (37U*600*600 c полками для АБ, 1/N/PE,2 * IRPS 48V/12A, МУ с Web-сервером,лічильник обліку електроенергії однофазні; -(20...+40). | шт 1 8 Монтаж в шафу 19’’ акумулятора на 12В. 55А/ч. шт 4 9 Кабель ПВ3 х 6 або провiд заземлення, що прокладається у шафі та до контуру заземлення 6 мм2. М 10 10 Юстировка параболічної антени з полярним типом підвіски рефлектора шт 1 11 Налаштування каналу передачі даних (частота передачі F1 прд; частота прийому F2 прм). Шт 1 12 Електрична перевірка устаткування. Шт 1 13 Електрична перевірка та настроювання керуючого комплексу РРС. Шт 1 |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 01-801/2018-ЗПЗ-02 | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Зм. | Кільк | Арк. | №док | Підп. | Дата |  |  |

| Відомість обсягів робіт По ВРС №5 «Готель Одеса» № Найменування робіт Одиниця вимірювання Кількість Прим. Перелік робіт 1 Монтаж антени Am-2-80-MT, що встановлюється на покрівлі технічного будинку | шт 6 2 Монтаж станції на апаратурі "FibeAir IP-20E", що встановлюється на покрiвлi технічного будинку. шт 6 3 Прокладка оптичного кабелю FO_SM_LC2LC_ARM_50м шт 6 4 Прокладка кабелю заземлення CBL-GND шт 6 5 Прокладка кабеля живлення Outdoor_DC_cbl_2x18AWG, Outdoor_DC_cbl_2x14AWG М. 317 6 Монтаж шафи 19'' шт 1 7 Монтаж в шафу 19'' блока ЭПУ-48В-25А (37U*600*600 c полками для АБ, 1/N/PE,2 * IRPS 48V/25A, МУ с Web-сервером,лічильник обліку електроенергії однофазні; -(20...+40). шт 1 8 Монтаж в шафу 19'' маршрутизатора D-Link DGS –1210 – TS/ME на 8 оптичних портов другого рівня шт 2 9 Монтаж в шафу 19’’ акумулятора на 12В. 100А/ч. шт 4 10 Кабель ПВ3 х 6 або провiд заземлення, що прокладається у шафі та до контуру заземлення 6 мм2.. М 17 11 Юстировка параболічної антени з полярним типом підвіски рефлектора шт 6 12 Налаштування каналу передачі даних (частота передачі F1 прд; частота прийому F2 прм). Шт 6 13 Електрична перевірка устаткування. Шт 6 14 Електрична перевірка та настроювання керуючого комплексу РРС. Шт 6 |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 01-801/2018-ЗПЗ-02 | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Зм. | Кільк | Арк. | №док | Підп. | Дата |  |  |

| Відомість обсягів робіт По ПРС №6 « Центр комутації» № Найменування робіт Одиниця вимірювання Кількість Прим. Перелік робіт 1 Монтаж антени Am-2-80-MT, що встановлюється на покрівлі технічного будинку шт 2 2 Монтаж станції на апаратурі "FibeAir IP-20E", що встановлюється на покрiвлi технічного будинку. шт 2 3 Прокладка оптичного кабелю FO_SM_LC2LC_ARM_40м шт 2 4 Прокладка кабелю заземлення CBL-GND шт 2 5 Прокладка кабеля живлення Outdoor_DC_cbl_2x18AWG, Outdoor_DC_cbl_2x14AWG М. 106 6 Монтаж шафи 19'' шт 1 7 Монтаж в шафу 19'' блока ЭПУ-48В-12А (37U*600*600 c полками для АБ, 1/N/PE,2 * IRPS 48V/12A, МУ с Web-сервером,лічильник обліку електроенергії однофазні; -(20...+40). шт 1 8 Монтаж в шафу 19'' маршрутизатора D-Link DGS –1210 – TS/ME на 8 оптичних портов другого рівня шт 1 9 Монтаж в шафу 19’’ акумулятора на 12В. 55А/ч. шт 4 10 Кабель ПВ3 х 6 або провiд заземлення, що прокладається у шафі та до контуру заземлення 6 мм2. М 24 11 Юстировка параболічної антени з полярним типом підвіски рефлектора шт 2 12 Налаштування каналу передачі даних (частота передачі F1 прд; частота прийому F2 прм). Шт 2 13 Електрична перевірка устаткування. Шт 2 14 Електрична перевірка та настроювання керуючого комплексу РРС. Шт 2 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 01-801/2018-ЗПЗ-02 | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Зм. | Кільк | Арк. | №док | Підп. | Дата |  |  |

| Відомість обсягів робіт По КРС №7 «Управління ПТФ» № Найменування робіт Одиниця вимірювання Кількість Прим. Перелік робіт 1 Монтаж антени Am-2-80-MT, що встановлюється на покрівлі технічного будинку шт 1 2 Монтаж станції на апаратурі "FibeAir IP-20E", що встановлюється на покрiвлi технічного будинку. шт 1 3 Прокладка оптичного кабелю FO_SM_LC2LC_ARM_40м шт 1 4 Прокладка кабелю заземлення CBL-GND шт 1 5 Прокладка кабеля живлення Outdoor_DC_cbl_2x18AWG, Outdoor_DC_cbl_2x14AWG М. 64 6 Монтаж шафи 19’’ шт 1 7 Монтаж в шафу 19’’ блока ЭПУ-48В-12А (37U*600*600 c полками для АБ, 1/N/PE,2 * IRPS 48V/12A, МУ с Web-сервером,лічильник обліку електроенергії однофазні; -(20…+40). Шт 1 8 Монтаж в шафу 19’’ акумулятора на 12В. 55А/ч. шт 4 9 Кабель ПВ3 х 6 або провiд заземлення, що прокладається у шафі та до контуру заземлення 6 мм2. М 4 10 Юстировка параболічної антени з полярним типом підвіски рефлектора шт 1 11 Налаштування каналу передачі даних (частота передачі F1 прд; частота прийому F2 прм). Шт 1 12 Електрична перевірка устаткування. Шт 1 13 Електрична перевірка та настроювання керуючого комплексу РРС. Шт 1 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 01-801/2018-ЗПЗ-02 | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Зм. | Кільк | Арк. | №док | Підп. | Дата |  |  |

| Відомість обсягів робіт По ВРС №8 «Доковий цех» № Найменування робіт Одиниця вимірювання Кількість Прим. Перелік робіт 1 Монтаж антени Am-2-80-MT, що встановлюється на покрівлі технічного будинку шт 3 2 Монтаж станції на апаратурі "FibeAir IP-20E", що встановлюється на покрiвлi технічного будинку. шт 3 3 Прокладка оптичного кабелю FO_SM_LC2LC_ARM_70/200 шт 1/2 4 Прокладка кабелю заземлення CBL-GND шт 3 5 Прокладка кабеля живлення Outdoor_DC_cbl_2x18AWG, Outdoor_DC_cbl_2x14AWG М. 475 6 Монтаж шафи 19'' шт 1 7 Монтаж в шафу 19'' блока ЭПУ-48В-12А (37U*600*600 c полками для АБ, 1/N/PE,2 * IRPS 48V/12A, МУ с Web-сервером,лічильник обліку електроенергії однофазні; -(20...+40). шт 1 8 Монтаж в шафу 19'' маршрутизатора D-Link DGS –1210 – TS/ME на 8 оптичних портов другого рівня шт 1 9 Монтаж в шафу 19’’ акумулятора на 12В. 55А/ч. шт 4 10 Кабель ПВ3 х 6 або провiд заземлення, що прокладається у шафі та до контуру заземлення 6 мм2.. М 15 11 Юстировка параболічної антени з полярним типом підвіски рефлектора шт 3 12 Налаштування каналу передачі даних (частота передачі F1 прд; частота прийому F2 прм). Шт 3 13 Електрична перевірка устаткування. Шт 3 14 Електрична перевірка та настроювання керуючого комплексу РРС. Шт 3 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 01-801/2018-ЗПЗ-02 | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Зм. | Кільк | Арк. | №док | Підп. | Дата |  |  |

| Відомість обсягів робіт По КРС №9 «Брандвахта» № Найменування робіт Одиниця вимірювання Кількість Прим. Перелік робіт 1 Монтаж антени Am-2-80-MT, що встановлюється на покрівлі технічного будинку шт 1 2 Монтаж станції на апаратурі "FibeAir IP-20E", що встановлюється на покрiвлi технічного будинку. шт 1 3 Прокладка оптичного кабелю FO_SM_LC2LC_ARM_10м шт 1 4 Прокладка кабелю заземлення CBL-GND шт 1 5 Прокладка кабеля живлення Outdoor_DC_cbl_2x18AWG, Outdoor_DC_cbl_2x14AWG М. 22 6 Монтаж шафи 19’’ шт 1 7 Монтаж в шафу 19’’ блока ЭПУ-48В-12А (37U*600*600 c полками для АБ, 1/N/PE,2 * IRPS 48V/12A, МУ с Web-сервером,лічильник обліку електроенергії однофазні; -(20…+40). Шт 1 8 Монтаж в шафу 19’’ акумулятора на 12В. 55А/ч. шт 4 9 Кабель ПВ3 х 6 або провiд заземлення, що прокладається у шафі та до контуру заземлення 6 мм2. М 7 10 Юстировка параболічної антени з полярним типом підвіски рефлектора шт 1 11 Налаштування каналу передачі даних (частота передачі F1 прд; частота прийому F2 прм). Шт 1 12 Електрична перевірка устаткування. Шт 1 13 Електрична перевірка та настроювання керуючого комплексу РРС. Шт 1 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 01-801/2018-ЗПЗ-02 | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Зм. | Кільк | Арк. | №док | Підп. | Дата |  |  |

| Відомість обсягів робіт По КРС №11 «Автопарк» № Найменування робіт Одиниця вимірювання Кількість Прим. Перелік робіт 1 Монтаж антени Am-2-80-MT, що встановлюється на покрівлі технічного будинку шт 1 2 Монтаж станції на апаратурі "FibeAir IP-20E", що встановлюється на покрiвлi технічного будинку. шт 1 3 Прокладка оптичного кабелю FO_SM_LC2LC_ARM_20м шт 1 4 Прокладка кабелю заземлення CBL-GND шт 1 5 Прокладка кабеля живлення Outdoor_DC_cbl_2x18AWG, Outdoor_DC_cbl_2x14AWG М. 42 6 Монтаж шафи 19’’ шт 1 7 Монтаж в шафу 19’’ блока ЭПУ-48В-12А (37U*600*600 c полками для АБ, 1/N/PE,2 * IRPS 48V/12A, МУ с Web-сервером,лічильник обліку електроенергії однофазні; -(20…+40). Шт 1 8 Монтаж в шафу 19’’ акумулятора на 12В. 55А/ч. шт 4 9 Прокладка кабелів живлення та проводу заземлення у шафі Кабель ПВ3 х 6 або провiд заземлення, що прокладається у шафі та до контуру заземлення 6 мм2.. М 8 10 Юстировка параболічної антени з полярним типом підвіски рефлектора шт 1 11 Налаштування каналу передачі даних (частота передачі F1 прд; частота прийому F2 прм). Шт 1 12 Електрична перевірка устаткування. Шт 1 13 Електрична перевірка та настроювання керуючого комплексу РРС. Шт 1 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 01-801/2018-ЗПЗ-02 | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Зм. | Кільк | Арк. | №док | Підп. | Дата |  |  |